## Slide 1
Amplificateur opérationnel A.O
L’amplificateur opérationnel est un circuit intégré. Il est composé de différents éléments parmi lesquels des transistors, des diodes ou des résistances. Il possède deux entrées, une sortie et deux bornes nécessaires à son alimentation.
1-Description de l’amplificateur opérationnel A.O
Les bornes de l’A.O
8- non connectée
2- l’entrée inverseuse E-
6- la sortie S
Symbole de l’A.O
4et7- l’alimentation de l’A.O
3- l’entrée non inverseuse E-
La masse
1et5- Réglage Offset
+Vcc et –Vcc correspondent aux deux tensions d’alimentation de l’amplificateur opérationnel
i+ et i- Sont les courants d'entrée
ɛ est la tension entre E- et E+ .

## Slide 2
2-Régimes de fonctionnement d’un amplificateur opérationnel
On réalise le montage suivant :
On applique une tension Ue à l’entrée E+, et on mesure la tension de sortie US ; on obtient le tableau suivant :
Ue(V) | -2 | -1,5 | -1,3 | -1,2 | -1 | -0,5
US(V) | -14,1 | -14,1 | -14,1 | -13,2 | -11 | -5,5
On trace la caractéristique de transfert US=f(Ue) Suivante :
Régime de saturation
Régime linéaire
caractéristique de transfert de l'amplificateur non inverseur
Il existe deux régimes de fonctionnement de l’A.O :
Régime de saturation
Ue(V) | 0 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,3 | 2
US(V) | 0 | 5,5 | 11 | 13,2 | 14,1 | 14,1
1-2-Montage amplificateur non inverseur
-1,3V ≤ Ue ≤ +1,3V la tension
US est une fonction linéaire de la tension Ue :
Où G est le coefficient directeur du montage . G est le coefficient directeur de la portion de droite
a-régime linéaire

## Slide 3
-en régime linéaire la différence
de potentiel ε entre les entrées E- et E+ est nulle :
Le modèle de l'AO idéal comporte:
- Une résistance d'entrée infinie, ce qui implique
passant par l’origine .
b-régime de saturation
Pour Ue > 1,3V ou (Ue < -1,3V) la tension de sortie de l‘A.O prend une des valeurs limites +Usat ou -Usat , on dit que l‘A.O est saturé, Usat est appelée tension de saturation de l'AO
2-2-l’amplificateur opérationnel idéal.
3-Montages électroniques comportant un A.O
1-3-Montage amplificateur non inverseur
-Soit le montage suivant :
L'A.O. est considéré idéal (parfait) et fonctionne en régime linéaire .
On applique la loi d'additivité des tensions pour déterminer l'expression de Ue :

## Slide 4
D'après la loi d'Ohm
donc
D'autre part
D’après la loi des nœuds , au nœud E- :
On obtient le facteur d’amplification du montage :
1-3-Montage amplificateur inverseur
Le montage suivant est constitué d'un amplificateur idéal , deux résistances R1 et R2 ; la tension d’entrée Ue est appliquée sur l’entrée inverseuse E- .
1-On appliquons la Loi d'additivité des tensions et la Loi d’Ohm, trouver l’expression du facteur d’amplification G en fonction de R1 et R2 .
2-Discuter selon les valeurs de R1 et R2 le rôle du montage.